#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BARANÓW W LATACH 2011-2012”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.	Wstęp.

Zimowe utrzymanie dróg /ZUD/ są to czynności, których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość oraz opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się:

-przygotowanie materiału i sprzętu

-usuwanie śniegu i naboju lodowego z dróg

-likwidowanie śliskości przez stosowanie materiałów uszarstniających oraz środków chemicznych

-każdoroczne sprzątanie po wykonaniu zimowego utrzymania dróg

-gotowość przystąpienia do wykonywania prac na zasadach określonych w dokumentach przetargowych

Ceny netto prac, podane przez Oferentów w ofercie muszą uwzględniać wszystkie koszty robót i czynności wymienione o których mowa w dokumentach przetargowych wraz z zastosowanymi przez oferenta rabatami.

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dla robót i prac przygotowawczych prowadzonych w ramach ZUD.

1.2.	Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze robót i prac w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych zgodnie z ustalonymi standardami.

1.3.	Wymagania ogólne i jakość robót.

Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest wykonawca świadczący usługę.

2.	Prace przygotowawcze do sezonu zimowego.

2.1.	Przygotowanie sprzętu.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby można go było użyć w ciągu dwóch godzin od chwili podjęcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.

a)	piaskarki wraz z nośnikami posiadającymi pługi - w ciągu 40 minut od wezwania

b)	pługi - do 2 godzin od wezwania

c)	ładowarki o pojemności łyżki min. 1,0 m3 - do 2 godzin od wezwania.

Nośniki   pługów   odśnieżnych   powinny   mieć   zamontowane   płyty   czołowe.   Pojazdy samochodowe lub ciągniki rolnicze używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, barwy żółtej samochodowej umieszczony na kabinie pojazdu zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 20.06.1997r. -Prawo o ruchu drogowym / Dz. U.   z 2003r.

Nr 58,poz.515 z późn. zm./ oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z   dnia   1.04.1999r.   w   sprawie   warunków   technicznych   pojazdów   oraz   zakresu   ich niezbędnego wyposażania.

Piaskarki powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, barwy żółtej samochodowej umieszczony z tyłu na piaskarce.

Części okładnic skrajnie wystające poza obrys pojazdu powinny być oznaczone pasami barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem oraz posiadać oświetlenie z uwagi na przekroczenie skrajni.

2.2.	Wymagania sprzętowe.

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na dwie lub więcej osi i wzmocnionej ramie, która powinna umożliwić zamocowanie do niej płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę w niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciw śnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie. Połączenie pługa z nośnikami powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni.

Podczas odśnieżania skrzynia nośnika w celu zwiększenia siły uciągu powinna być załadowana balastem do minimum 50% nominalnej ładowności.

Balast na skrzyni powinien być rozłożony nad tylnią osią w celu zrównoważenia ciężaru pługa.

W ciągnikach rolniczych także wymaga się balastu zamontowanego na podnośniku, równoważącego pług oraz łańcuchów na tylnich kołach napędowych.

Nośniki pługów powinny być wyposażone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lutego 1993 r. (Dz. U. nr 21 poz. 9 z późn. zm.).

Do rozsypywania materiałów uszorstniających należy używać rozsypywarek dających gwarancję rozsypywania materiałów uszorstniających w ilości od 50-120g/m2.

Zamawiający udostępnia wykonawcy posiadany sprzęt typu pługi – 2 szt pług „stały” i 1 szt. pług „składany”. Należność za udostępnienie sprzętu wykonawcy muszą uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej.

Z chwilą rozpoczęcia wykonywania usługi za udostępniony sprzęt odpowiada wykonawca. Jest o zobowiązany do dbania o sprzęt i przekazania go zamawiającemu, po zakończeniu wykonywania usługi w stanie kompletnym, sprawnym i zabezpieczonym (pomalowany).

Do obowiązków wykonawcy należy również ponoszenie i regulowanie wszelkich kosztów związanych z prawidłową eksploatacją udostępnionego sprzętu w trakcie wykonywania usługi.

Zwracany sprzęt musi w chwili zwrotu musi posiadać wszystkie zużywające się części (węże, gumy itp.) nowe. Rozliczenie końcowe za wykonywane usługi może zostać dokonane po zdaniu i przyjęciu przez zamawiającego udostępnionego sprzętu.

2.3.	Materiały do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości.

Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej należy stosować materiały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków Jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach ( Dz. U. Nr 230 póz. 1960 z późn. zm.) .

Dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości w zależności od panujących warunków pogodowych. Do zwalczania śliskości należy stosować materiały uszorstniające w postaci kruszywa naturalnego lub sztucznego o uziarnieniu do 4mm.

Nie należy stosować pyłów pochodzących z urządzeń odpylających.

Całość materiałów zabezpiecza Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie:

- w zakresie nawierzchni z kostki betonowej - posypywanie wyłącznie piaskiem lub żwirem

- na pozostałych nawierzchniach dopuszcza się używanie dodatków w postaci soli.

2.4.	Wymagania w stosunku do operatora sprzętu.

Operatorem sprzętu może być kierowca pojazdu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy oraz znajomość obsługiwanego sprzętu i zasad prowadzenia pracy przy zimowym utrzymaniu dróg a także inne wymagane obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacje, uprawnienia, itp.

Przed przystąpieniem do pracy operator powinien dokonać oględzin pojazdu i sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość jego działania. Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Wszystkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkowników dróg należy niezwłocznie usunąć. Należy dokonywać terminowo obsługi technicznej sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika. Należy w sposób ciągły obserwować sprzęt , zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad prawa o ruchu drogowym.

3.	Odśnieżanie dróg.

Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, przejazdy przez pas dzielący jezdnię, parkingi, skrzyżowania z innymi drogami.

Do odśnieżania dróg używa się opłużonych pojazdów samochodowych, ciągników, spycharek oraz innych maszyn i nośników przystosowanych do w/w prac.

Zakresy   prac   prowadzonych   przy  odśnieżaniu   dróg   oraz  technologia   robót  wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania przy czym do wykonania, kalkulacji  i rozliczeń przyjmuje się szerokość jezdni min. 3,0m i max. 4,0m.

4.	Zwalczanie i zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości.

Śliskość  - zjawisko   występujące   na   drogach   na   skutek   utworzenia   się   na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Zapobieganie gołoledzi i szronu należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżając się, spadła do + l oC a na nawierzchni drogi zalega warstwa wody lub mokrego śniegu  bądź nawierzchnia jest wilgotna a jej temperatura jest ujemna oraz uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego.

Usuwanie lodowicy polega na mechanicznym oczyszczaniu nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody zanim temperatura powietrza spadnie poniżej O oC.

Uszarstnianie   ubitego   śniegu   należy   dokonywać   kruszywem   w   ilości   do   50-120g/m2 jednorazowo, posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów.

Zakresy   prac   prowadzonych   przy  likwidacji śliskości oraz  technologia   robót  wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania przy czym do wykonania, kalkulacji  i rozliczeń przyjmuje się szerokość jezdni min. 3,0m i max. 4,0m.

Rodzaje śliskości :

a) gołoledź - cienka warstwa lodu powstała wskutek opadu mgły mżawki lub deszczu na nawierzchnię drogi o temperaturze ujemnej.

b) lodowica - jest to warstwa lodu na jezdni powstała wskutek zamarznięcia nie usuniętej wody z jezdni.

c) śliskość - warstwa zajechanego śniegu przechodząca w lód tworzący wyboje i koleiny.

Do zwalczania śliskości i gołoledzi użyta zostanie mieszanka żwiru, piasku i soli lub inne o zawartości soli co najmniej 33%

Mieszankę przygotują we własny zakresie wykonawcy biorący udział w zwalczaniu skutków zimy.

5. Przekazywanie meldunku.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg Wykonawca jest zobowiązany do podawania szczegółowych meldunków o stanie dróg. Zobowiązany jest również do zapewnienia operatorom sprzętu całodobowego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie do podawania meldunków Zamawiającemu o stanie przejezdności dróg telefonicznie codziennie. Zamawiający zastrzega sobie prawo składania meldunków w wyznaczonych przez siebie godzinach.

6.	Zasady odbioru usługi.

Odbiorem objęta jest usługa wykonana na podstawie zapisów w kartach drogowych lub potwierdzeniu wykonanych prac przez osoby upoważnione z odrębnym odnotowaniem odśnieżania dróg oraz zwalczania śliskości. Zamawiający będzie przeprowadzać wyrywkową kontrolę wykonywania usługi.

7. Zasady odbioru robót zimowych.

Odbiorem objęte są prace i czynności zimowego utrzymania dróg wykonywane na drogach gminnych na podstawie zapisów w kartach drogowych bądź w innych dokumentach zaakceptowanych przez Zamawiającego określających czas pracy, ilość przejechanych kilometrów przez jednostkę sprzętową.

Zamawiający ocenia jakość wykonanej pracy sprawdzając zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz wymaganiami standardów zimowego utrzymania dróg.

7.1. Zasady odbioru robót przy odśnieżaniu dróg.

1.	Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach oraz szerokości odśnieżania. Kontrola odbywa się w ciągu 2 - 3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane.

2.	W przypadku gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie wykonać prac zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg, powinien zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

3.	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieuzasadnionych odstępstw od standardów zimowego utrzymania dróg Wykonawca ponosi kary zgodnie z podpisaną umową.

4.	W ciągu tygodnia dokonuje się  kontroli, jeżeli wystąpiły opady śniegu:

-	codziennie innego odcinka dróg

-	co 2 - 3 dni na drogach, jeżeli warunki pogodowe nie niweczą prac.

7.2. Zasady odbioru robót przy zwalczaniu śliskości.

1.	Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę ilości rozsypanych środków, szerokości i długości sypania.

2.	Odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2 - 3 godzin od wykonania pracy, jeżeli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.

3.	W ciągu tygodnia dokonuje się kontroli, jeżeli wystąpiła śliskość:

-	codziennie innego odcinka dróg

-	co 2 - 3 dni na drogach, jeżeli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.

4.	W przypadku, gdy wystąpią trudne warunki pogodowe Wykonawca nie jest w stanie  wykonać pracy jednostkami sprzętowymi objętymi umową zgodnie ze standardem to powiadamia o tym fakcie Zamawiającego.

8.	Sprzątanie po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem.

Po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg należy oczyścić nawierzchnię jezdni na całej długości drogi w terminie do 30 kwietnia odpowiednio roku 2011. Do końcowej faktury za usługę należy dołączyć protokół odbioru prac oczyszczających drogi objęte zimowym utrzymaniem.

Koszty związane z w/w pracami należy skalkulować odpowiednio w cenie usługi odśnieżania i posypywania.

9. Zakres zimowego utrzymania dróg gminnych

Całkowita długość dróg gminnych wynosi -  64,4 km.

Teren gminy Baranów został podzielony na dwa rejony zimowego utrzymania dróg.

Dla każdego rejonu w ramach przetargu zostanie wyłoniony jeden wykonawca świadczący prace zimowego utrzymania wymaganym sprzętem.

REJON nr I

obejmujący drogi gminne zaliczone do poszczególnych standardów na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r

Drogi gminne utrzymywane wg standardu nr V:

Donaborów 							- 4,0 km

Jankowy 							- 2,25 km

Słupia p/Kępnem 						- 12,1 km

Baranów							- 5,5 km

Baranów - oś. MURATOR					- 7,0 km

o łącznej długości -  30,85 km

Wymagany rodzaj i minimalna ilość sprzętu w Rejonie nr I

Pług - szt. 1

Piaskarka : szt. 1

W przypadku warunków ekstremalnych wykonawca dostarczy dodatkowy sprzęt : ładowarkę przedsiębierną o pojemności min. 1,0m3 i spycharkę DT

Obowiązujący czas rozpoczęcia prac przy wystąpieniu zawiei i śliskości określa się na godz. 3:00, natomiast w innych przypadkach godzinę rozpoczęcia określa koordynator ZUD.

REJON nr II

obejmujący drogi gminne zaliczone do poszczególnych standardów na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r

Drogi gminne utrzymywane w standardzie V:

Mroczeń 							- 8,8 km

Łęka Mroczeńska 						- 4,45 km

Mariaka Mroczeńska						- 2,1 km

Żurawiniec							- 5,2 km

Grębanin 							- 11,5 km

Joanka								- 1,5 km

o łącznej długości – 33,35 km

Wymagany rodzaj i minimalna ilość sprzętu w Rejonie nr II

Pług  - szt. 1

Piaskarka : szt. 1

W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych, wykonawca dostarczy dodatkowo: ładowarkę przedsiębierną o pojemności min. 1,0m3 i spycharkę DT

Obowiązujący czas rozpoczęcia prac przy wystąpieniu zawiei i śliskości określa się na godz. 3:00, natomiast w innych przypadkach godzinę rozpoczęcia określa koordynator ZUD

10. Wykaz osób biorących udział i współpracujących przy zimowym utrzymaniu dróg.

Koordynatorami pełniącymi bezpośredni nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych sprawować będzie:

1. Pan Andrzej Lamek i Maciej Hojeński

2. Koordynatorem pracy sprzętu na drogach we wsi  jest sołtys danej wsi.