#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY PRZY TORACH W BARANOWIE”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY PRZY TORACH W BARANOWIE | WYRÓWNANIE PODŁOŻA POPRZEZ ZEBRANIE HUMUSU ORAZ KARCZOWANIE KRZEWÓW; WYKONANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ Z KRUSZYWA NATURALNEGO GRUB. 10CM, PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GRUB. 15CM ORAZ NAWIERZCHNI Z MASY ASFALTOWEJ GRUB. 5CM; W KALKULACJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA NATURALNEGO, PRZEPUSTÓW Z RUR WIPRO ORAZ CIEKÓW Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH; WYWÓZ UROBKU DO WYROBISKA NA TRASIE PRZEBIEGU ŚCIEŻKI; WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO. NA TERENIE DZIAŁKI Z SUW NALEŻY WYKONAĆ PRZEŁOŻENIE NAROŻNIKA OGRODZENIA Z SIATKI. ZAZNACZA SIĘ, ŻE PO TRASIE PRZEBIEGU ŚCIEŻKI WYKONYWANA JEST OBECNIE KANALIZACJA SANITARNA – KOLEKTOR TŁOCZNY |