SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH

Nazwa zamówienia

„UTWARDZENIE DRÓG GRUNTOWYCH - TŁUCZNIEM”

CPV 45230000-8

CPV 45233142-6

CPV 14210000-6

CPV 14212000-0

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA BARANÓW

Ul. Rynek 21

63-604 Baranów

1.   WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem zamówienia są:

„UTWARDZENIE DRÓG GRUNTOWYCH - TŁUCZNIEM”

Zakres zadania obejmuje wykonanie   utwardzenia dróg gruntowych tłuczniem bazaltowym.

  - Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część Dokumentów Przetargowych i winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na powyższe roboty.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży drogowej szczegółowo określony w Przedmiarach Robót.

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umową.

- MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.

2.2. Szczegółowe wymagania odnośnie tłucznia kamiennego

Konstrukcję nawierzchni  należy wykonać z tłucznia bazaltowego grubości po zagęszczeniu jak obmiarach robót:

-  warstwy dolne stanowi tłuczeń bazaltowy niesortowany  o sortymencie 0-63 mm

-  warstwy górne stanowi tłuczeń bazaltowy niesortowany  o sortymencie 0-31,5  mm

Tłuczeń musi spełniać normę PN-B-11112 dla klasy drugiej odmiany drugiej.

Do każdej dostawy winien być dołączony atest zgodny z w/w normą.

- SPRZĘT

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt 
i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, 
z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru.

- TRANSPORT

4.1 Środki transportu technologicznego

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy.

  - Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT- WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niź w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Utwardzenie drogi – Kampol

- mechaniczne wykonanie koryta szerokości 3,20m i długości 60m i głębokości 20cm

- wykonanie podbudowy z tłucznia (mieszanki granitowej) – 0-63 gr.15cm - 192m2

- wykonanie warstwy górnej z tłucznia (mieszanki granitowej)- 0-31,5 gr. 5cm – 192m2

5.2. Utwardzenie drogi – Jankowy – Wersal

- mechaniczne wykonanie koryta szerokości 4,20m i długości 375m i głębokości 20cm

- wykonanie podbudowy z tłucznia (mieszanki granitowej) – 0-63 gr.15cm - 1575m2

- wykonanie warstwy górnej z tłucznia (mieszanki granitowej)- 0-31,5 gr. 5cm – 1575m2

5.3. Utwardzenie drogi  - Kolonia Grębanin

- mechaniczne wykonanie koryta szerokości 4,20m i długości 160.70m i głębokości 20cm

- wykonanie podbudowy z tłucznia (mieszanki granitowej) – 0-63 gr.15cm – 674.94m2

- wykonanie warstwy górnej z tłucznia (mieszanki granitowej)- 0-31,5 gr. 5cm – 674.94m2

6. 	Warunki wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarami robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty należy wykonać wg obowiązujących norm.

Przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem robót i zgłosić ewentualne uwagi.

7.      Odbiór i rozliczenie robót

7.1   Podstawą odbioru jest:

-   niniejsza specyfikacja techniczna

-   oświadczenie o zastosowanych materiałach – wraz z wskazaniem

dokumentu odniesienia

7.2   Przy realizacji zakresu robót objętych niniejszą specyfikacją przewiduje się

odbiory:

-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

-  w razie potrzeby – badanie zagęszczenia podbudowy

-  odbiór końcowy – dotyczący realizacji całego zadania / przedmiotu umowy/

7.3 Odbiór robót

Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru inspektorskiego.

Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego będzie zakończenie robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz przedłożenie kompletu dokumentów 
odbiorowych. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić zamawiającego 
o zakończeniu robót.

Rozliczenie robót  zgodne z zakresem i przedmiarami

Termin realizacji robót:  zgodnie z zawartą umową z Inwestorem.