SPECYFIKACJE TECHNICZNE

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Budowa sali gimnastycznej  w Łęce Mroczeńskiej

Spis treści specyfikacji technicznych:

- Specyfikacja techniczna ogólna - STO

- Szczegółowa specyfikacja techniczna - SST

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZEŃSTWA , OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO ) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem, budową boiska trawiastego do piłki nożnej, boiska do koszykówki z nawierzchnią z kostki oraz bieżni tartanowej czterotorowej i skoczni w dal.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na realizację zadania  „Budowa  sali gimnastycznej  w Łęce Mroczeńskiej”.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z pozwoleniem na budowę, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty  Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i  p.poż.,

- koszty pełnej obsługi geodezyjnej w tym koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- koszty utrzymania placu budowy w tym mediów,

- przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz opisanych w SST.

-  zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym Umową,

- wykonanie projektu oraz dokonanie zgłoszenia prac geologicznych wiercenia otworów do instalacji wymienników ciepła w celu wykorzystania ciepła ziemi

- regulacji  i  rozruchu  poszczególnych  instalacji,

- koordynacji i nadzoru technicznego (zatrudnienie Kierownika Budowy),

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

UWAGA:

W szkole sąsiadującej z obiektem Sali gimnastycznej będą odbywać się zajęcia lekcyjne. Wykonawca musi przewidzieć koszty odpowiedniego zabezpieczenia budowy w tym zabezpieczyć możliwość przejścia młodzieży na boisko szkolne.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy o roboty budowlane  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w tym dokumentację projektową oraz STWiOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za określenie  lokalizacji   i współrzędnych  punktów głównych obiektu, w tym reperów roboczych oraz  ochronę  punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca  kolejność ich ważności:

- Umowa;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- STWiOR;

- Obmiar robót;

-  Projekt;

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  SST i z dokumentacją projektową.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników szkoł. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dróg  dojazdowych Wykonawca będzie odpowiadał za ich naprawę.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. W przypadku wstrzymania przerwania lub

2. MATERIAŁY

2.1.Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1/ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2/ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3/ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający uzna iż dany materiał równoważny może zostać zastosowany pod warunkiem, że posiada on cechy jakościowe i użytkowe nie gorsze niż materiały projektowane w szczególności cechy  opisane w SST. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiałów lub urządzeń zamiennych. Dopuszczone  zaakceptowane rodzaje materiałów oraz urządzeń  nie mogą być później zamieniane bez zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót  materiałów,  które nie będą posiadać stosownych badań  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7. OBMIAR ROBÓT

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy nie będzie wymagany.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - Odbiór końcowy

Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, jest faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1/ Dziennik budowy,

2/ Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3/ Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

4/ Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonane i odebrane protokolarnie przez inspektora nadzoru elementy robót oraz fakturą końcową.  Faktury częściowe, będą wystawiane raz w miesiącu  począwszy od października 2011 roku  do lipca 2012 roku.

Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie   protokół przejęcia- przekazania inwestycji do eksploatacji. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 15 % wartości umowy.

## Tom II

### SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Budowa sali gimnastycznej  w Łęce Mroczeńskiej

- Przedmiot SST

Niniejsza Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  podstawowym dokumentem określającym wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót realizowanych w ramach kontraktu

1.1  Nazwy i kody: grup robót, klas robót  i kategorii robót:

Kod CPV

-     45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

-     45100000-8 – Roboty ziemne

-      45262310 -7 – Zbrojenie betonu

-      45262300-4 - Betonowanie

-      45262700-8 – Roboty murowe

-     45223006, 452231007, 452231000 – Konstrukcje stalowe

-     45345000-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

-    45100000-8 – Podbudowa pod nawierzchnię

-     45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń

-    45340000-2 – Urządzenia sportowe

- SST składa się z następujących części:

  - Rozbiórki i przekucia

  - Roboty ziemne

  - Zbrojenie betonu

  - Betonowanie

  - Roboty murowe

  - Konstrukcja drewniana

  - Konstrukcja stalowa

  - Dach nad salą gimnastyczną

  - Roboty w zakresie montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów

  - Wykonywanie tynków wewnętrznych

  - Pokrywanie podłóg i ścian - posadzki

2.12  Roboty wykończeniowe

2.13  Roboty izolacyjne

2.14 Instalacje wod - kan.

2.15 Instalacja c.o.

2.16 Instalacja wentylacji mechanicznej

2.17 Instalacje elektryczne

2.18 Roboty drogowe

2.19 Boisko trawiaste

2.20 Ogrodzenie

2.21. Urządzenia i  sprzęt sportowy

2.22. Przebudowa oświetlenia zewnętrznego

2.1.  Rozbiórki i przekucia   -  45110000-1

Punkt 2.1 odnosi się do wykonania połączenia między istniejącym budynkiem szkoły, a nowopowstałym obiektem sali gimnastycznej oraz rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej.

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów (rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w sposób wskazany przez Inspektora. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w specyfikacjach lub przez Inspektora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora. Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić.

Rozbiórka wszelkich elementów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.

Wykonanie rozbiórek konstrukcji polega między innymi na:

- wykuciu otworów dla połączenia dobudowy z istniejącym budynkiem szkoły

- demontażu nawierzchni placu, (kostka do ponownego wbudowania)

- załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki,

- uporządkowaniu terenu rozbiórki.

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.

Elementy o większych gabarytach należy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi mechanicznych (pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. Przewiduje się odwóz odpadów na składowiska odpadów oddalone od miejsc rozbiórek na odległość maksymalnie do 4 km.

2.2. Roboty ziemne -  45110000-4

Punkt 2.2. odnosi się do wykonania wykopów pod fundamenty i instalacje, zasypanie wykopów i wykonanie podkładów z materiałów sypkich.

2.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych zleconych przez Wykonawcę robót, w ramach wykonania projektu prac geologicznych na wiercenie otworów do instalacji wymienników ciepła.

2.2.2.	Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

2.2.3.	Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

- Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

2.2.4.	Warunki wykonania podkładu pod posadzki:

- Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.

- Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm.

- Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.

- Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.

2.2.5.	Zasypki

1.  Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.

- Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

  - Zbrojenie betonu -  45262310-7

Punkt 2.3. odnosi się do zbrojenia elementów wylewanych na mokro takich jak stopy, ławy i ściany fundamentowe, trzpienie, podciągi, wieńce i nadproża żelbetowe

2.3.1. Wykonywanie zbrojenia

a)	Czystość powierzchni zbrojenia.

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b)	Przygotowanie zbrojenia.

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.

- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.

•	Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami   normy  PN-B-
03264:2002 .Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

c) Montaż zbrojenia.

·	Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

·	Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.

·	Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu.

·	Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.

·	Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.

·	Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia, min. 2 cm.

2.4. Betonowanie  -  45262300-4

Punkt 2.4. odnosi się do wykonania stóp, ław i ścian fundamentowych oraz trzpieni, podciągów żelbetowych, nadproży i wieńców.

2.4.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1)	Dozowanie składników:

•	Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

(2)	Mieszanie składników

•	Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

(3)	Podawanie i układanie mieszanki betonowej

•	Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

•	Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po
wierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

•	Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

(4)	Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej unikając dotykania prętów

* Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

•	Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem lub Inspektorem nadzoru

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

•	W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

2.4.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

(1)	Temperatura otoczenia

•	Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż+5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

•	W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2)	Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

(3)	Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

2.4.4.	Pielęgnacja betonu

(1)	Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2)	Okres pielęgnacji

•	Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

•	Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

2.5. Roboty murowe  -  45262700-8

Punkt 2.5. odnosi się do wykonania ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych grubości 25 cm oraz ścian wewnętrznych nośnych z pustaków ceramicznych grubości 25 cm i działowych grubości 12 cm.

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania
i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności, co do odsadzek, wyskoków i otworów.

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

2.6. Konstrukcja drewniana oraz roboty ciesielskie -   45223

Punkt 2.6. odnosi się do wykonania drewnianej konstrukcji dachu nad częścią stanowiącą zaplecze sali gimnastycznej.

Do wykonania i montażu konstrukcji oraz ołacenia stosuje się drewno klasy C27 zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Zakres robót obejmuje wykonanie konstrukcji zadaszenia nad zapleczem sali gimnastycznej w którego zakres wchodzi:

- wykonanie konstrukcji z drewna wg rysunków wykonawczych i zestawienia elementów  więźby dachowej

- impregnacja konstrukcji środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi

- montaż elementów konstrukcji drewnianej

- ołacenie dachu

- wykonanie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej wraz z osadzeniem nasad wentylacyjnych

- wykonanie obróbek blacharskich

- zamontowanie rynien i rur spustowych

- sufit podwieszony wraz z paroizolacją z folii polietylenowej paroszczelnej gr.m 0.2 mm, izolacją termiczną z wełny mineralnej gr. 20 cm i wiatroizolacją z  folii polietylenowej paroprzepuszczalnej gr. 0.2 mm

2.7. Konstrukcje stalowe  -  45223006, 452231007, 452231000

Punkt 2.7. odnosi się do wykonania i montażu konstrukcji stalowej sali gimnastycznej tj. słupów, rygli i płatwi

Stosowane stale w konstrukcjach budowlanych:

Profile walcowane na gorąco ze stali S355 wykonane zgodnie z rysunkiem wykonawczym i zestawieniem stali.

Właściwości stali winny być potwierdzone atestami wytwórcy lub aprobatami technicznymi, lub certyfikatami. Stal powinna być bez wżerów, ubytków powierzchniowych, rys, pęknięć, zatłuszczeń i bez krzywizn.

Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST:

farba alkidowa np. firmy HEMPEL – HEMPADUICK PROMER 1362 kolor RAL 7012 grafit, zestaw nawierzchniowy alkidowy firmy HEMPEL – HEMPAQUICK ENAMEK 5384 lub równoważne alikidowe - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy konstrukcji nośnych będą przed malowaniem śrutowane do klasy czystości S.A.2,5 .

2.8. Dach  nad salą gimnastyczną

Punkt 2.8 odnosi się do wykonania dachu nad salą gimnastyczną.

Dach nad salą gimnastyczną o konstrukcji stalowej wykonany zgodnie z rysunkiem wykonawczym i zestawieniem stali profilowej o przekrojach:

- rygle – IPE 200 S355

- rygle – IPE 360 S355

- płatwie – C 140 S355

warstwy w kolejności od wewnętrznej strony sali:

- blacha trapezowa T50 gr. 0.88 mm,

- folia paroszczelna polietylenowa gr. 0.2 mm

- wełna mineralna gr. 14 cm o współczynniku przenikania ciepła 0,038 W/m²K i gęstości 12 kg/m³

- wełna mineralna typu deska  gr. 2cm  o współczynniku przenikania ciepła 0,033 W/m²K

- papa termozgrzewalna podkładowa

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brązowym

2.9. Roboty w zakresie montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych  - 45420000-7, 45421000-4

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów - 45421100-5 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych -45421110-8 Instalowanie drzwi metalowych-45421114-6

Instalowanie drzwi drewnianych -45421134-2 1.

Punkt 2.9 odnosi się do dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem zawartym w projekcie budowlanym.

1/ Okna:

Okna O1 w sali gimnastycznej wykonane z PCV, indywidualne, z uchylną częścią dolną, otwieraną z poziomu posadzki, okna w zapleczu sali okna O2 wykonane z PCV, indywidualne, obie części rozwierne i uchylne. Okna O5 standard, wykonane z PCV, uchylne i rozwierne.

Wszystkie okna o współczynniku przenikania ciepła u=2.3 W/m²*K.    Kolor stolarki okiennej i parapetów – biały.

2/ Drzwi:

Drzwi o symbolach D10wc, D11, D11wc i D13wc są drzwiami typu standard, płytowe, np. Porta wraz z ościeżnicą obejmującą. Drzwi D13 (EI30) typu standard z ościeżnicą kątową są drzwiami stalowymi o odporności ogniowej EI30 np. Hormann. Drzwi zewnętrzne D13z standard, aluminiowe z wypełnieniem panelowym, D50 to indywidualne drzwi aluminiowe, zewnętrzne, dwuskrzydłowe z wypełnieniem dolnym panelowym i górnym przeszkolonym szybą bezpieczną3.3.1. D51 – indywidualne, aluminiowe, dwuskrzydłowe z wypełnieniem panelem, D52 – standard, aluminiowe z panelem na dole i szybą bezpieczną 3.3.1.  Wszystkie drzwi w kolorze białym, wyposażone w klamki. Drzwi zewnętrzne wyposażone w   2 zamki i samozamykacze, drzwi oznaczone symbolem wc wyposażone w kratki wentylacyjne i zamykacze wewnętrzne. Pozostałe drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy.

Stolarkę okienną i ościeżnice drzwiowe należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta.

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.

Ramy okienne wstawiać na podkładach, które po wstawieniu elementów mocujących należy usunąć, a przestrzeń między ramą okna a ościeżem wypełnić pianką montażową i uzupełnić tynkiem.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

2.10. Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych -  45411000-4

Punkt 2.10. odnosi się do wykonania wszystkich tynków zwykłych, cementowo – wapiennych, wewnętrznych kategorii III    oraz zewnętrznych tynków akrylowych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

2.11. Pokrywanie podłóg i ścian - posadzki   -  45430000-0

Punkt 2.11. odnosi się do wykonania wszystkich posadzek. W sali gimnastycznej parkiet dębowy ułożony na sprężystej podłodze drewnianej opartej na legarach. Podłoga w pomieszczeniach stanowiących zaplecza sanitarne i szatniowe  z płytek ceramicznych antypoślizgowych, układanych na kleju wraz z cokolikami. Okładziny ścienne z płytek glazurowanych.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą plastyczną szczelin dylatacyjnych.

Podkład betonowy grubości 10 cm z betonu B10 zdylatowany w polach 6 x 6 m.
Wytrzymałość podkładu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów betonowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym przez spryskiwanie powierzchni wodą.

- Podłoże sprężyste pod parkiet stanowi tzw. ślepa podłoga z desek grubości min. 25 mm ułożonych na legarach 50 x 30 mm w rozstawie 50 cm.

- Parkiet z klepek dębowych mocowany na pióro i wpust, do podłoża przymocowany metodą klejenia. Klej powinien być nakładany przy pomocy szpachli zębatej, klepki ułożone tak, aby nie były widoczne szczeliny między kolejnymi elementami.

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

-    Ważnym etapem prac przygotowawczych jest ocena i przygotowanie podłoża pod klejenie płytek. Należy zwrócić szczególną uwagę na: - wytrzymałość (podkład cementowy o wytrzymałości na ściskanie min. 12 MPa, betonowy min. B20);

- ocenę chłonności wody przez podłoże (ocena szybkości wchłaniania wody), wraz z ewentualnym nałożeniem tzw. "gruntu" (w celu zmniejszenia wodochłonności) oraz ustabilizowanie - wzmocnienie warstwy wierzchniej podłoża, - ewentualne nałożenie warstwy izolacji wodochronnej np. z płynnej folii.

Przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać następujących zasad:  -

- dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 2mm

- płytki należy układać na klej cienkowarstwowy o grubości warstwy nie przekraczającej 5 mm

- temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5oC i nie powinna przekraczać 25oC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni

- materiały użyte do wykonywania okładzin powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót

- płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem

- fugowanie i użytkowanie okładzin ceramicznych może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach

- płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni

- należy ściśle przestrzegać kolorystyki i wzorów założonych w dokumentacji 
dla poszczególnych pomieszczeń lub uzgodnionych z Inwestorem

- płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych

Płytki ceramiczne terakotowe i gresy - gatunek  I.

a) Właściwości płytek ceramicznych:

- barwa uzgodniona z użytkownikiem

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20

- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość: ±1,5 mm

- grubość: ± 0,5 mm

-	krzywizna: 1,0 mm

b)	Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardość wg skali Mahsa 8

- ścieralność V klasa ścieralności

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:

- stopnice schodów,

- listwy przypodłogowe,

- kątowniki,

- narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość: ±1,5 mm

- grubość: ±0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.12. Roboty wykończeniowe  -  45400000-1 45440000-3 Roboty malarskie

Punkt 2.12. odnosi się do malowania sufitów i ścian oraz lakierowania powierzchni drewnianych takich jak parkiet.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

- całkowitym ułożeniu posadzek,

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo wapienną.

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpa-chlówką epoksydową.

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

2.13. Roboty izolacyjne   -  45321210-1

Punkt 2.13. odnosi się do wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej fundamentów i posadzek oraz izolacji cieplnej ścian i stropu.

Izolacje przeciwwilgociowe

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed
wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach lub z folii budowlanej.

Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.

Płyty styropianowe gr. 10 cm stanowiące izolację termiczną ścian mocowane za pomocą kleju i kołków w ilości 5 – 6 szt/m².

2.14. Instalacje wod – kan  -  45332000-3

Punkt 2.14. odnosi się do instalacji wody i kanalizacji dla obiektu zaplecza sali gimnastycznej. Pobór wody z istniejącego przyłącza wodociągowego, odprowadzenie ścieków poprzez projektowane przykanaliki i studnie do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie instalacje należy prowadzić w bruzdach.

1/ Instalacja wodociągowa

Instalację wykonać  z rur i kształtek systemu Fusiotherm, których montaż można wykonywać za pomocą złączek gwintowanych lub za pomocą zgrzewania polifuzyjnego.  Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania o oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych z  polipropylenu PP. Połączenia rur z tworzyw wykonać za pomocą połączeń  przewidzianych dla danego systemu zalecanego przez producenta.

2/ Kanalizacja sanitarna

Kanalizację wykonać  z rur PCV Dz 50, 75, 110, 160 mm łączonych na uszczelki. Każdy pion musi być wyposażony w rewizję.

Odprowadzenie ścieków do studzienek SK1 i SK2 d=425 mm a następnie rurociągiem z rur PCV d=200 kielichowych uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Rurociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej ze spadkiem min. 1,0 % zwracając uwagę, aby kielichy rur były zwrócone w kierunku napływu ścieków. Studnie rewizyjne  wykonać z PCV stosować studnie  typu Wavin lub Mabo-Turlen o d=425 mm bądź inne z PCV.

Rurociąg należy obsypać piaskiem o grubości warstwy 20 cm. Wykopy zasypać i zagęścić.

3/ armatura łazienkowa –  baterie łazienkowe natynkowe z mieszaczem,

szerokość głowicy  40 mm

4/ ceramika łazienkowa – o  standardzie nie gorszym niż  np. Cersanit ( MERIDA ) lub  Koło ( NOWA)

Deska sedesowa z tworzywa  duroplast  z zawiasem metalowym.

Spłuczka ceramiczna z  armaturą  3/6

Umywalki z półpostumentem,  linia wzornicza jednakowa dla umywalek i kompaktów WC.

2.15. Instalacja c.o.	 -  45331100-7

Punkt 2.15. odnosi się do instalacji do wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla obiektu sali gimnastycznej i zaplecza z nowo projektowanej kotłowni.

W zakres prac wchodzi:

- montaż rurociągów,

- montaż armatury

- montaż urządzeń,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja "działania instalacji”.

1/ Źródło ciepła i technologia kotłowni

Projektowane c.o. w obiegu wymuszonym w systemie zamkniętym z zabezpieczeniem naczyniem typu N50. Źródłem ciepła jest pompa ciepła Vitocal 300 typ BW145 firmy Viessman o mocy grzewczej 42,8 kW.

W instalacji można zastosować  równoważną  pompę ciepła spełniającą następujące wymagania  wg DIN EN 14511 (0/35°C, różnica 5 K):

-Maks. moc grzewcza   kW 50

-Pobór mocy elektrycznej max  10 kW

-Współczynnik wydajności cieplnej , COP nie mniej niż 4,6

Montaż   wykonać zgodnie z DTR producenta pompy ciepła .

Zamawiający sugeruje zmianę technologii i zastąpienie jednej pompy ciepła trzema bądź czterema urządzeniami o łącznej mocy cieplnej przekraczającej  50 kW.

Jako bufor  stosować  zbiornik opisany w projekcie lub równoważny spełniający wymagania:

Pojemność min. 950 dm 3 grzałka elektryczna w komplecie,

Nominalna grubość ścianek 3 mm,

Ilość ciepła dyżurnego qBS przy różnicy temp. 45 K (wg DIN 4753-8)    -   3,4 kWh / 24 h,

2/ Instalacja c.o.

Instalacja podzielona została na dwie sekcje:

- S1 – doprowadza czynnik grzewczy do grzejników w sali gimnastycznej, strona południowo – wschodnia.

- S2 – doprowadza czynnik grzewczy do grzejników w pomieszczeniach sali gimnastycznej z zapleczem, strona północna.

Instalacja rozprowadzająca wykonana z rur i kształtek miedzianych w otulinie z pianki PE. Połączenia rur z armatura za pomocą połączeń gwintowych.

3/ Grzejniki

W instalacji stosować grzejniki płytowe  jak w projekcie budowlanym lub równoważne spełniające następujące wymagania:

Moc  – jak grzejniki projektowane;

Materiał:	głęboko tłoczna blacha niskowęglowa walcowana na zimno

Grubość blachy: z której tłoczy się płyty grzejników: 1.25 mm

Maksymalne ciśnienie robocze: 	10 bar

Ciśnienie próbne:	min  12 bar (po zainstalowaniu)

Maksymalna temperatura: 	110°C

Malowanie końcowe: 	napylanie elektrostatyczne

Grzejnik musi posiadać deklarację zgodności z: PN oraz  Atest Higieniczny.

Gwarancja producenta : 10 lat

Podłączenie grzejnika płytowego z instalacją za pomocą blokowych zaworów kulowych do grzejników

Grzejniki w pomieszczeniach ogólnodostępnych ( komunikacja, wc ) wyposażyć  w zawory oraz głowice termostatyczne z zabezpieczeniem przeciw manipulacji.  Po wykonaniu regulacji instalacji nastawy zaworów zablokować.

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

4/ Napełnienie instalacji

Do napełniania zładu instalacji należy zainstalować zmiękczacz wody o następujących parametrach:

przepływ nominalny min [m3/h] 0,7

objętość żywicy min [l] 10

objętość zbiornika soli min [l] 40

5/ Próba ciśnieniowa i płukanie instalacji.

Przed  badaniem  instalację  kilkakrotnie  przepłukać. Próbę  ciśnieniową  przeprowadzić  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  montażowych”  tom  II  na  ciśnienie  robocze    0,4 MPa.  Dopiero  po  pozytywnym  wyniku  próby  można  przystąpić  do  zakładania  izolacji. Po  pozytywnej  próbie  szczelności  instalację  napełnić  wodą  uzdatnioną  o  parametrach  wg  PN-93/C-04607  Woda  w  instalacjach  ogrzewania

6/ Badanie  działania  w  ruchu.

Po zakończeniu montażu,  płukaniu  i  próbie  szczelności  na  zimno wykonać regulację instalacji. W trakcie regulacji  należy w pomieszczeniach uzyskać temperatury projektowane.

Pomiar  temperatury  powietrza  w  ogrzewanych  pomieszczeniach wykonać  za  pomocą  termometrów  zapewniających  dokładność  pomiaru  +- 0,5oC,  termometry  te  umieszczać  na  wysokości  1,0 m  nad  podłogą  w  miejscu  nie  narażonym  na  działanie  promieniowania.

W  pomieszczeniach  w  których  temperatura  nie  spełnia  wymagań  należy  przeprowadzić  korektę  działania  ogrzewania  poprzez  odpowiednie  kryzowanie instalacji.

7/ przygotowanie c.w.u.

Do przygotowania c.w.u.  stosować  podgrzewacz   o pojemności  300 l wraz z grzałką elektryczną spełniający następujące wymagania:

-  zbiornikowi podgrzewacza wykonany  z wysokogatunkowej stali nierdzewnej;

-  pojemność wody  300  dm 3

-  wężownica grzewcza ze stali nierdzewnej

-  ciśnienie robocze po stronie wody grzewczej do 3 barów

-  ciśnienie robocze po stronie wody użytkowej do 10 barów.

2.16. Instalacja wentylacji mechanicznej - 45331210-1

Punkt 2.16. odnosi się do wykonania wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej w sali gimnastycznej i zapleczu

Nawiew do pomieszczeń wykonany przez centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną , dachową z nagrzewnicą elektryczną i wymiennikiem obrotowym za pomocą anemostatów nawiewnych. Do pomieszczeń wc nawiew poprzez kratki nawiewne o wymiarach 10 x 40 montowane w drzwiach.

Stosować centralę  dachową   nawiewno - wywiewną   - BD-3(50) Vn=548m3/h Vw=5075m3/h z nagrzewnicą elektryczną o mocy 21kW z wymiennikiem obrotowym 71,93kW lub równoważną spełniającą wymagania:

- wydajność max 6 500 m3/h

- prędkości przepływu powietrza max  3 m/s

- obudowa centrali blacha stalowa obustronnie cynkowana.

- wypełnienie wełna mineralna o gęstości 60 kg/m3 i o grubości min 50 mm.

Wywiew  ze wszystkich pomieszczeń  oprócz pomieszczeń wc i pomieszczenia porządkowego poprzez centralę nawiewno – wywiewną za pomocą anemostatów wywiewnych. Z pomieszczeń wc i porządkowego powietrze wywiewane przez wentylatory łazienkowe EDM 80 i EDM 200.

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału i okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w narożnikach Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na długości ok.110 mm. Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych. Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu hałasu w instalacji.  Czynności rozruchowe może przeprowadzić jedynie autoryzowany serwis central wentylacyjnych.

Po uruchomieniu należy zwrócić uwagę, czy nie słychać niepokojących odgłosów i nienaturalnych mechanicznych dźwięków lub czy nieodczuwalne są drgania centrali, które można uznać za zbyt duże. Centrala powinna pracować przez około 30 min. Po tym czasie należy ją wyłączyć i dokonać przeglądu poszczególnych sekcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na filtry (czy nie uległy uszkodzeniu) oraz na zespół wentylatorowy.

Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.  Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób szczelny. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas "brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.

2.17. Instalacje elektryczne  -  45311000-0

Punkt 2.17. odnosi się do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń wentylacyjnych’

1/ TABLICA POMIAROWA ZŁACZOWA TZ i POMIAROWA TL

Tablicę projektuje się wykonać jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojące zestawy rozdzielcze, które należy wyposażyć zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy energii elektrycznej. Lokalizację tablic określa każdorazowo techniczne warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Szafa zawierać będzie: zabezpieczenia przed licznikowe, układ pomiarowy energii elektrycznej zabezpieczenie    zalicznikowe     (wyłącznik    instalacyjny    w    obudowie przystosowanej do plombowania elementy układu pomiarowego wg. standardów dostawcy energii.

2/TABLICA ROZDZIELCZA BUDYNKU ZAPLECZA TE

Tablicę projektuje się wykonać jako typową naścienną obudowę rozdzielczą przystosowaną do montażu aparatury. Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem. Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne.

Obudowy powinny posiadać stopień ochrony IP41 i I lub II (zalecana) kl. ochronności.

Wielkość obudowy należy dobrać tak, by umożliwiła zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem odpowiadającym wyposażeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera następujące elementy:

- rozłącznik konserwacyjny,

- optyczny (LED) wskaźnik obecności napięcia,

- zabezpieczenia nad prądowe poszczególnych obwodów,

- elementy sterowania obwodów oświetlenia zewnętrznego (czujnik fotoelektryczny),

- układ sterowania (zegar sterujący stycznik) pracą wentylacji mechanicznej.

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepięciowe kl. „C” a dla obiektów wyposażonych w urządzenie piorunochronne „B+C”.

Rozdzielnica montowana będzie tak, ze jej górna krawędź znajdować się będzie max. 2,0 m nad poziomem podłogi.

3/ PRZEWODY I SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje się się zastosować nast. typy przewodów:YKYżo5x() - dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekrój przewodu dobrany do wartości zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie określony do konkretnych warunków YDYpżo ()x1,5mm   w instalacji oświetleniowa, YDYpzo 3x2,5mm   w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejników ) LgYżo 4 - lokalne przewody połączeń wyrównawczych Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad:

- izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN,

- izolację w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach związanych z ochrona od porażeń,

- przewody układać wewnątrz konstrukcji ścian i sufitów osłonie rurek PCV w momencie prefabrykacji

- do rozgałęziania instalacji stosować osprzęt hermetyczny,

- podejścia instalacji do urządzeń technologicznych wykonywać na podstawie D.T.R. urządzeń, a jeżeli takowych nie ma pozostawiając zapasy przewodów.

4/ INSTALACJE OŚWIETLENIOWA

Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami wymagań zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosić będą odpowiednio:

•	min. 300 lx na płaszczyźnie pracy w pomieszczeniach trenerów

- min. 200 lx w łazienkach i sanitariatach,

- min. 100 lx na podłodze w magazynie

Oprawy oświetleniowe wyposażone będą w energooszczędne i wysokosprawne źródła światła.

fluorescencyjne - świetlówki liniowe,

fluorescencyjne - świetlówki kompaktowe.

Przykładowe typy opraw oświetleniowych podano na planach instalacji.

Instalacja wykonana w całości przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie oświetleniem za pomocą indywidualnych wyłączników.

5/OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE

Osprzęt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Osprzęt łączeniowy montować należy na wysokości:

łączniki oświetlenia na wysokości +1,4 gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenara i magazynie na wysokości +1,1 m gniazda w łazienkach na wysokości +1,4 m.

6/ ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatorów nawiewnych projektuje się wykonać z wykorzystaniem stycznika i zegara sterującego z zachowaniem możliwości włączania ręcznego. Zegar będzie załączał wentylatory do stałej pracy w czasie godzin gdy odbywają się treningi, oraz dorywczo w trybie przewietrzania w pozostałej części dnia.

7/ INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓNAWCZYCH

W budynku projektuje się wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Przewód magistralny projektowany przewodem LgYżo6 ułożony będzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak pozostałe instalacje. Na przewodzie magistralnym projektuje się zainstalować (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski) lokalnych połączeń wyrównawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn tech zostaną sprowadzone, wykonane przewodem LgYżo4, lokalne połączenia wyrównawcze, obejmujące części przewodzące dostępne i obce w łazienkach i sanitariatach, kanały wentylacyjne. Do magistrali należy przyłączyć ponadto szynę PE rozdzielnicy TE. Poniżej tablicy TE należy zlokalizować główną szynę połączeń wyrównawczych. Szynę należy uziemić.

8/URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNE

Dla obiektów, których Ae - powierzchnia równoważna obiektu jest większa od 530 m Jest wymagane wyposażenie go w urządzenie piorunochronne odpowiadające I-mu poziomowi ochrony. Urządzenie będzie składać się z:

- zwodów poziomych wykonanych z płask. FeZn20x3 lub dFeZn<D8 poprowadzonych wzdłuż krawędzi dachu,

- 2-ch przewodów odprowadzających wykonanych z płask. FeZn20x3 lub dFeZn<D8 układanych na uchwytach w przeciwległych narożnikach budynku,

- 2-ch złącz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych

- uziomu otokowego wykonanego z płask. FeZn25x4.

2.18. Roboty  drogowe   -  45230000-8

Punkt 2.18. odnosi się do robót związanych z utwardzeniem placu w podwórzu szkoły i terenu między salą gimnastyczną a boiskiem z nawierzchnią z kostki betonowej grubości 6 cm dwuteowej, bezfazowej.

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normą PN-S-02205/1998 "Budowle drogowe i kolejowe roboty ziemne". W miejscach, gdzie znajduje się uzbrojenie podziemne, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem  maksymalnej ostrożności. Ze względu na rodzaj gruntu zaleca się wykonywanie wykopów w czasie suchej pory roku, oraz szczególną ochronę przed zalaniem wodą opadową lub technologiczną. Spowodować to może zmianę struktury gruntu.

Podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej należy wykonać z warstwy podkładu piaskowo – cementowego grubości 12 cm.

Podbudowa musi być dokładnie i  równo uwalcowana i zagęszczona;

Inspektor nadzoru  może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa.  Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8]. Grubość podbudowy po zagęszczeniu powinna wynosić 18 cm. Dopuszczalna odchyłka dla poszczególnych warstw max 1 cm.

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 6 mm dla podbudowy wierzchniej ,/ Spadki poprzeczne podbudowy

Podbudowę wykonać ze spadkiem jednostronnym 0,2%  kierunku wskazanego narożnika boiska. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm. Inspektor nadzoru  w uzasadnionych przypadkach może dopuścić  wykonanie boiska na innej rzędnej.

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

8/ Obramowanie nawierzchni

Obramowane nawierzchni stanowi obrzeże trawnikowe 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem.

Kostkę układać długością równolegle do szerokości ścieżek , na łukach i zakrętach w taki sposób aby maksymalnie uniknąć docięć kostki. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 1,5 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.

2.19. Boisko trawiaste  - 45212220-4

Punkt 2.19. odnosi się do wykonania boiska trawiastego do gry w piłkę nożną o wymiarach 62 x 30 m wraz ze strefą wybiegu. Przygotowanie podłoża pod boisko z naturalnej trawy należy wykonać przez zniwelowanie i zrekultywowanie (spulchnienie) gleby, usunięcie kamieni i chwastów. Następnie należy ustawić obrzeża i rozścielić warstwę ziemi urodzajnej gr. 15 cm wykonanej jako mieszankę czarnoziemu i torfu z dodatkiem gruboziarnistego piasku z nawozami mineralnymi. Ziemię należy odkwasić i odchwaścić i wysiać nawozy mineralne np. Azofoskę w ilości ok. 500 kg/ha. Kwaśność czarnoziemu powinna być w granicach PH 5-6.

Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości 1%

Teren boiska obsiać trawą przystosowaną do boisk sportowych i dokładnie uwałować, pielęgnować i nawozić po drugim koszeniu. Wykonać trzy koszenia i ewentualne uzupełnienie siewu, wykonać linie boiska.

2.20. Ogrodzenie – 45342000-6

Punkt 2.20. odnosi się do ogrodzenia szczytu boiska z siatki powlekanej na słupkach stalowych ocynkowanych

Całkowita długość ogrodzenia wynosi 41 mb, wysokość ogrodzenia 1,50 m. Rozstaw słupków średnio co  2.40 m.  Słupki wykonać z rur ocynkowanych ogniowo nie malowanych o średnicy d =  42 mm. Grubość ścianki rury nie mniejsza niż 2.5 mm. Siatka powlekana warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego w kolorze zielonym z drutu 2,8 mm o oczkach 50 x 50 mm. Słupki zakryte kapturkiem z blachy. W słupkach wykonać mocowanie oczek co 50 cm celem montażu drutu napinającego. Słupki osadzone w fundamentach betonowych z betonu B15 i wymiarach 25 x 25 cm, zagłębionych 80 cm pod poziomem przyległego terenu. Co drugi słupek wykonać zastrzał pod kątem 35º mocowany do fundamentu.

2.21.  Sprzęt sportowy, mała architektura

Dostarczony sprzęt sportowy powinien posiadać Certyfikat bezpieczeństwa B.

1/    Piłkochwyty o wysokości 5,0 m za bramkami wzdłuż krótszych boków boiska. Całkowita długość piłkochwytu wyniesie  17,5+17,5 =  35 mb. Rozstaw słupków skrajnych ok 2 do 2,5 m w przęsłach pośrednich max 5 m.  W polach między słupkami rozpiąć   bezwęzłową siatkę o oczkach 45x45mm w kolorze zielonym np. firmy „HUCK” lub równoważnej spełniającej te same parametry. Słupki dn=76/3,5 mm wysokości 5m nad terenem wykonane ze stali cynkowanej ogniowo osadzone (zamontowane) w gniazdach.

2/ Bramki  do piłki nożnej aluminiowe młodzieżowe (5x2m), montowane w tulejach, wbudowanych w nawierzchnię boiska, siatki do bramek. Ilość: 2 szt.

3/ Stojaki do koszykówki szt. 2. Stojak stalowy ocynkowany ogniowo o wysięgu 120 - 160 cm, do montażu w tulejach wbudowanych w nawierzchnię z kostki betonowej,  jeden komplet tablic (2sztuki) 180 x 105 mocowane na wysokości obręczy kosza od płyty 305 cm. Tablice wykonane z laminatu wzmocnionego,  białe z czerwoną ramką odporna na warunki atmosferyczne, obręcz stalowa + siateczka do obręczy.

4/ Zestaw do badmintona szt.  1. Słupki wykonane z profili aluminiowych średnicy min d = 76 mm.. Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umożliwiająca  wykorzystanie ich do gry w tenisa. Słupki do montażu w tulejach osadzonych w nawierzchni z kostki betonowej. Siatka długości 9,5 m, szerokość 1 m. Wraz z linkami naciągowymi (góra miękka stal, dół polipropylen) oraz antenkami. Siatka wzmocniona  z czterech stron. Kolor czarny.

5/ Linie boisk – na boisku trawiastym linie należy wykonać po trzecim koszeniu trawy, Linie boiska do koszykówki i do badmintona namalować na nawierzchni z kostki w kolorach uzgodnionych z użytkownikiem.

6/ Ławki dla sportowców -  10 kompletów ławek cztero siedziskowych o długości 2,5 m  z siedziskami z tworzywa.  Konstrukcja ze stali ocynkowanej, mocowanie do podłoża przez zabetonowanie lub na prefabrykowanym fundamencie.  Siedziska z tworzywa odpornego na działanie warunków atmosferycznych, w kolorze niebieskim o wysokości oparcia 25 cm,  Siedziska muszą posiadać wszystkie wymagane atesty dotyczące trudnopalności, toksyczności i wytrzymałości.

7/ Kosze na śmieci – 4 szt.  np. Agora bez daszka lub równoważny  o wymiarach wysokość: 100 cm, pojemność:	35 l.  obudowa: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą,  pojemnik z popielniczką: stal lakierowana słupek: stal i żeliwo lakierowane kolorystyka do uzgodnienia.

8/ Bieżnia tartanowa – czterotorowa wraz z rozbiegiem i piaskownicą do skoku w dal

Tartan na bieżni i rozbiegu – gr.13 mm, (ELTAN N) z  wykonaniem podbudowy z betonu gr. 15 cm na podkładzie piaskowym lub z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm z warstwą przepuszczalną dla wody i stabilizującą typu ET gr. 30 mm, następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SSR. Nawierzchnię może  stanowić natrysk z mieszanki granulatu EPDM z PU o gr. 2-3 mm. Na bieżni tartanowej należy wykonać linie torów.

Piaskownica do skoku w dal z wykonaniem progu i odeskowaniem. Pod piaskiem należy wykonać przekładkę z geowłókniny.

9/ Żywopłot – wzdłuż dłuższego boku boiska do koszykówki należy nasadzić krzewy ligustru lub tuje wysokości min. 60 cm, które w przyszłości stanowić będą zabezpieczenie budynku sali przed uderzeniami piłką.

10/ Wyposażenie sali gimnastycznej obejmuje:

- 6 szt. tulei  z deklami do podłóg

- 6 zestawów koszy mocowanych do ścian

- zestaw do siatkówki (2 maszty, siatka)

- zestaw do tenisa  (2 maszty, siatka)

- 12 kpl. drabinek przyściennych

- 6 szt. ławeczek do sali gimnastycznej

- 4 szt.  materaców

- 1 kozioł

- 8 szt. ławek do szatni

- 4 kpl. wieszaków na ubrania do szatni

- 5 luster łazienkowych

- 10 dozowników mydła

- 1 regał na piłki

- 1 biurko dla nauczyciela wf

- 3 krzesła

- szafa biurowo ubraniowa

2.22.  Przebudowa oświetlenia

Punkt 2.22. odnosi się do przebudowy oświetlenia zewnętrznego wokół boiska

2 słupy oświetleniowe kolidujące z projektowanym boiskiem należy zdemontować po uprzednim odpięciu zasilania. Linię kablową wzdłuż demontowanych słupów należy również zdemontować i wykonać nową trasę linii kablowej poza obrębem boiska. Zamontować 2 słupy z odzysku i 2 nowy na szczycie boska. Zamontować oprawy oświetleniowe.