#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BARANOWIE PRZY UL. LISINY”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BARANOWIE PRZY UL. LISINY | KOLEKTOR GRAWITACYJNY FI 200 Z RUR PVC UŁOZONY NA PODSYPCE PIASKOWEJ, PRZYŁACZA Z RUR PVC FI 160, KOLEKTOR TŁOCZNY Z RUR PEHD FI 63; KOLEKTOR TŁOCZNY WŁĄCZANY DO KOLEKTORA TŁOCZNEGO FI 180; PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Z 2 SZT POMP + PODŁĄCZENIE PRĄDU + OGRODZENIE Z ELEMENTÓE ZGRZEWANYCH OCYNKOWANYCH NA SŁUPKACH STALOWYCH OCYNKOWANYCH; PODŁOŻE WYŁOŻONE FOLIĄ I ZASYPANE GRYSEM GRANITOWYM; PRZEPOMPOWNIE WYPOSAŻONE W SYSTEM POWIADAMIANIA GSM; PO TRASIE PRZEBIEGU NALEZY ODBUDOWAĆ NAWIERZCHNIĘ ASFALTOWĄ I ZAMKNĄĆ OBUSTRONNIE OBRZEŻEM BETONOWYM WIBROPRASOWANYM NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 8/30/100; W ZAKRES ZAMÓWIENIA WCHODZI RÓWNIEŻ PRZEBUDOWA ODCINKA KOLEKTORA FI 180 PEHD POLEGAJĄCA NA ZŁAGODZENIU ZAŁAMAŃ POPRZEZ WSTAWIENIE ŁAGODNIEJSZYCH KOLAN |