#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „PRZEBUDOWA OBIEKTÓW GMINNYCH W ŁĘCE MROCZEŃSKIEJ NA CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - ETAP I”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRZEBUDOWA OBIEKTÓW GMINNYCH W ŁĘCE MROCZEŃSKIEJ NA CENTRA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - ETAP I | DOM LUDOWY (OBOWIĄZKOWO WIZJA W TERENIE) - ROZEBRANIE PODŁÓG DREWNIANYCH NA LEGARACH NA DUŻEJ SALI; W MIEJSCE ROZEBRANEJ PODŁOGI NALEŻY WYKONAĆ POSADZKĘ Z PŁYTEK GRES NIESZKLIWIONYCH WRAZ Z COKOLIKIEM WYSOK. 10CM UŁOŻONYCH NA PODŁOŻU Z NASTĘPUJĄCYCH WARSTW: CHUDY BETON B10 GRUB. 8CM, IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA Z FOLI GRUB. MIN. 0,2MM, IZOLACJA TERMICZNA Z STYROPIANU FS20 GRUB. 8CM, IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA ZFOLII GRUB. MIN. 0,2MM, WARSTWA WYRÓWWNAWCZA Z BETONU B15 GRUB. 5CM ZBROJONEGO SIATKĄ Z PRĘTA FI4MMM O OCZKACH 10X10CM, - DEMONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ I WEWNETRZNEJ ORAZ ZAŁOŻENIE NOWEJ ODPOWIEDNIO, TYPOWEJ FABRYCZNIE WYKOŃCZONEJ; DRZWI STALOWE WYMIENIONE NA STALOWE, DZRWI ZEWNETRZNE I WEWNĘTRZNE W SZATNI Z DREWNA MALOWANE. - SKUCIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WYKONANIE TYNKU WZMACNIAJĄCEGO CEMENTOWEGO - WYKONANIE OCIEPLENIA BUDYNKU STYROPIANEM FS15 GRUB. 10CM Z TYNKIEM AKRYLOWYM BARWIONYM W MASIE; KRAWĘDZIE ZMKNIETE PROFILAMI ALUMINIOWYMI; - DEMONTAŻ OKIEN PCV I MONTAŻ W NOWYCH OTWORACH; POZOSTAJĄCE OTWORY NALEZY ZAMUROWAĆ PUSTAKAMI CERAMICZNYMI O GRUB. ODPOWIADAJĄCEJ GRUB. ŚCIANY. - MONTAŻ PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH Z PCV KOMOROWEGO I ZEWNĘTRZNYCH Z ALUMINIUM POWLEKANEGO - ZAMUROWANIE OTWORÓW I WYKONANIE ŚCIAN Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH - WYKONANIE FUNDAMENTU POD KOMIN ORAZ KOMINA Z GOTOWYCH ELEMENTÓW Z WKŁADKĄ CERAMICZNĄ SPALINOWĄ; KOMIN 3-KANAŁOWY; - MONTAZ KOMINKA WRAZ Z OBUDOWĄ NP. Z PIASKOWCA WRAZ Z INSTALACJĄ ROZPROWADZAJĄCĄ CIEPŁE POWIETRZE - WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z OSPRZETEM I OŚWIETLENIEM - MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW - WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO Z PŁYT GIPS.-KARTON WODOODPORNYCH-OGNIOOCHRONNYCH NA RUSZCIE STALOWYM W ROZSTAWIE CO 40CM; - ZAŁOŻENIE IZOLACJI TERMICZNEJ Z WEŁNY MINERALNEJ GRUB.15CM - WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ POZIOMEJ I PIONOWEJ - WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH NA PCV NP. MARLEY; WYKONANIE PODBITKI OKAPU Z BOAZERII PCV BRĄZOWEJ - ZAŁOŻENIE POKRYCIA ZPAPY TERMOZGRZEWALNEJ 2 KROTNIE BIAŁA I CZERWONA SZKOŁA (OBOWIĄZKOWO WIZJA W TERENIE) I. PARTER - ROZEBRANIE PODŁÓG DREWNIANYCH NA LEGARACH I Z PŁYT - WYKONANIE PODŁOŻY BETONOWYCH - WYKOANIE POSADZEK Z PŁYTEK GRES Z COKOLIKAMI ORAZ PODŁÓG Z PANELI HDF AC4 Z LISTWAMI PODŁOGOWYMI - ROZEBRANIE OKŁADZIN ŚCIAN Z PŁYT PILŚNIOWYCH - SZPACHLOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW ORAZ 2-KROTNE MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI - WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z PŁYT GIPS.-KARTON WODOODPORNYCH NA RUSZCIE STALOWYM - WYKONANIE OKŁADZIN Z PŁYTEK GLAZUROWANYCH W ŁAZIENCE I CZĘŚCI KUCHNI - MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI SKRZYNKOWYMI - MONTAŻ PARAPETÓW PCV WEWNĘTRZNYCH - WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIOWEJ - WYKONANIE INSTALACJI CO. W OPARCIU O RURY MIEDZIANE I GRZEJNIKI ALUMINIOWE (1SZT - 10 ŻEBER) - REMONT SCHODÓW POPRZEZ WYMIANĘ STOPNIC, PODSTOPNIC, PORECZY I TRALEK - W CENIE NALEŻY UJĄĆ MALOWANIE CAŁYCH SCHODÓW - WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ - BIAŁY MONTAŻ W W WC + ZLEWOZMYWAK Z BLACHY NIERDZEWNEJ 2-KOMOROWY Z OCIEKACZEM W KUCHNI - WYKUCIE KRATEK WENTYLACYJNYCH II. PIETRO - ROZEBRANIE PODŁÓG DREWNIANYCH NA LEGARACH I Z PŁYT - WYKONANIE PODŁOŻA Z PŁYT OSB - WYKOANIE PODŁOŻY PODŁÓG Z PANELI HDF AC4 Z LISTWAMI PODŁOGOWYMI - ROZEBRANIE OKŁADZIN ŚCIAN Z PŁYT PILŚNIOWYCH - SZPACHLOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW ORAZ 2-KROTNE MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI - WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z PŁYT GIPS.-KARTON WODOODPORNYCH NA RUSZCIE STALOWYM - ROZEBRANIE STROPÓW DREWNIANYCH - WYKONANIE STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TYPU TERIWA - WYMIANA ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ - SŁUPÓW I PŁATWI - MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI SKRZYNKOWYMI - MONTAŻ PARAPETÓW PCV WEWNĘTRZNYCH - WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIOWEJ - WYKONANIE OKŁADZIN Z PŁYT GIPS.-KARTON WODO. I OGNIOODPORNYCH NA SUFITACH - MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH 78X144 - REMONT SCHODÓW POPRZEZ WYMIANĘ STOPNIC, PODSTOPNIC, PORECZY I TRALEK - W CENIE NALEŻY UJĄĆ MALOWANIE CAŁYCH SCHODÓW - WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ - WYKONANIE KOMPLETNYCH KOMINKÓW Z OBUDOWĄ I INSTALACJA NAWIEWNĄ - WYKUCIE KRATEK WENTYLACYJNYCH - ROZEBRANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z PŁYT PAŹDZIEŻOWYCH - MONTAŻ OGRZEWANIA W OPARCIU O KOMINEK III. PODDASZE - WYKOANIE POSADZEK Z PŁYTEK GRES Z COKOLIKAMI ORAZ PODŁÓG Z PANELI HDF AC4 Z LISTWAMI PODŁOGOWYMI - ROZEBRANIE OKŁADZIN ŚCIAN Z PŁYT PILŚNIOWYCH - SZPACHLOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW ORAZ 2-KROTNE MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI - WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z PŁYT GIPS.-KARTON. WODOODPORNYCH NA RUSZCIE STALOWYM - WYKONANIE OKŁADZIN Z PŁYTEK GLAZUROWANYCH W ŁAZIENCE - MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI SKRZYNKOWYMI - MONTAŻ PARAPETÓW PCV WEWNĘTRZNYCH - WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIOWEJ - REMONT SCHODÓW POPRZEZ WYMIANĘ STOPNIC, PODSTOPNIC, PORECZY I TRALEK - W CENIE NALEŻY UJĄĆ MALOWANIE CAŁYCH SCHODÓW - WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ - BIAŁY MONTAŻ W W WC + ZLEWOZMYWAK Z BLACHY NIERDZEWNEJ 2-KOMOROWY Z OCIEKACZEM W KUCHNI - WYKUCIE KRATEK WENTYLACYJNYCH - MONTAŻ GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH - MONTAŻ BELEK DREWNIANYCH DLA KONSTRUKCJI STROPU - WYKONANIE OKŁADZIN Z PŁYT GIPS.-KARTON. WODO. I OGNIOODPORNYCH NA SUFITACH - MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH 78X144 |