#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 852540 RELACJI GRĘBANIN-BARANÓW I REMONT DROGI GMINNEJ NR 85239 BARANÓW (LISINY) W GMINIE BARANÓW

| Zadanie nr | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 852540 RELACJI GRĘBANIN-BARANÓW I REMONT DROGI GMINNEJ NR 85239 BARANÓW (LISINY) W GMINIE BARANÓW | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 852540 RELACJI GRĘBANIN-BARANÓW I REMONT DROGI GMINNEJ NR 852539 BARANÓW (LISINY) W GMINIE BARANÓW; PRZEBUDOWA DROGI PROJEKTOWANA JEST NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 5681P RELACJI STRADOMIA WIERZCHNIA-GRĘBANIN W MIEJSCOWOŚCI GRĘBANIN DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ NR 852539 BARANÓW (LISINY) W MIESCOWOŚCI BARANÓW. NATOMIAST REMONT DROGI PROJEKTOWANY JEST NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA DROGI GMINNEJ NR 852540 RELACJI GRĘBANIN-BARANÓW W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Z DROGĄ GMINNĄ NR 852539 BARANÓW (LISINY) W MIESCOWOŚCI BARANÓW DO SKRZYŻOWANIA DROGI GMINNEJ NR 852539 Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 11 RELACJI POZNAŃ-BYTOM W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW. ZAKRES RZECZOWY OBEJMOWAĆ BĘDZIE PRZEBUDOWĘ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DROGI I NAWIERZCHNI, PRZEBUDOWĘ PRZEPUSTÓW DROGOWYCH, ODTWORZENIE ODWODNIENIA DROGI (ROWÓW), BUDOWĘ ZJAZDÓW ORAZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, A TAKŻE MONTAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU. W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA JEZDNI ZAPROJEKTOWANO - OZNAKOWANIE LINIAMI SEGREGACYJNYMI I ZNAKAMI POPRZECZNYMI. OZNAKOWANIE ZOSTANIE WYKONANE W TECHNOLOGII GRUBOWARSTWOWEJ, - LINIOWY PRÓG ZWALNIAJĄCY LISTWOWY O OGRANICZONEJ PRĘDKOŚCI PRZEJAZDU 20KM/H I LINIOWY PRÓG ZWALNIAJĄCY PŁYTOWY O OGRANICZONEJ PRĘDKOŚCI PRZEJAZDU 30KM/H Z WYZNACZONYM PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH KOLORU BIAŁO-CZERWONEGO Z MASY TERMOPLASTYCZNEJ; W ODLEGŁOŚCI 1M Z KAŻDEJ STRONY PROGU ZWALNIAJĄCEGO ZAPROJEKTOWANO PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE (PEO), - CIĄG PIESZO - ROWEROWY ODDZIELONY OD JEZDNI POZIOMĄ LINIĄ CIĄGŁĄ ORAZ OZNAKOWANY ZNAKIEM POZIOMYM „ROWER”. W CIĄGU LINII ODDZIELAJĄCEJ ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ OD JEZDNI ZASTOSOWANO PUNKTOWE SEPARATORY RUCHU KOLORU CZARNEGO KOTWIONE W NAWIERZCHNI, W ROZSTAWIE CO 5M. SEPARATORY WYPOSAŻONE SĄ W ELEMENTY ODBLASKOWE ZAPEWNIAJĄCA BARDZO DOBRĄ WIDOCZNOŚĆ ZARÓWNO W DZIEŃ JAK I W NOCY. PONADTO ZAPROJEKTOWANO PUNKTOWE ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI (PEO) O ODBŁYŚNIKU BARWY BIAŁEJ CO 6M. - SZYKANY SPOWALNIAJĄCE RUCH POPRZEZ LOKALNE ZWĘŻENIE JEZDNI Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJAZDU. OZNAKOWANO JE ZNAKAMI PIONOWYMI ORAZ PUNKTOWYMI ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI (PEO) BARWY BIAŁEJ W ROZSTAWIE CO 3M. CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ DROGI WYNIESIE 3276 MB PRZY SZEROKOŚCI 5,0M; DROGA O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO O ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI 8CM (WARSTWA WIĄŻĄCA 4CM + WARSTWA ŚCIERALNA 4CM); W CZĘŚCI NAWIERZCHNIA O ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI 4 CM (WARSTWA ŚCIERALNA 4 CM); NAWIERZCHNIA UŁOŻONA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O FRAKCJI 0/31,5MM GRUBOŚCI 20CM; DROGA Z JEDNEJ STRONY ZAMKNIĘTA POBOCZEM GRUNTOWYM O SZEROKOŚCI 75CM A Z DRUGIEJ ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ I CHODNIKIEM. CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA WYNIESIE 3276 MB PRZY SZEROKOŚCI 1,5M O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUBOŚCI 8CM NA PODBUDOWIE Z PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ GRUBOŚCI 5CM I PODSYPCE PIASKOWEJ GRUBOŚCI 10CM ORAZ Z BETONU ASFALTOWEGO; ŚCIEŻKA ZAMKNIĘTA Z OBU STRON OBRZEŻEM BETONOWYM 8X30CM; OBRZEŻE Z JEDNEJ STRONY ZAMKNIĘTE NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ A Z DRUGIEJ POBOCZEM GRUNTOWYM O SZEROKOŚCI 75CM. PRZEPUSTY Z RUR BETONOWYCH; SKARPY ROWÓW PRZY PRZEPUSTACH UMOCNIONE BETONOWYMI PŁYTAMI AŻUROWYMI. |