#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BARANOWIE | WYKONANIE KORYTA, WYWÓZ UROBKU, UŁOŻENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GRUB. 18CM, UŁOŻENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ GRUB. 4CM, UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKA 15/30 WIBROPRASOWANEGO NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM, REGULACJA WPUSTÓW I STUDNI, SPRYSKANIE EMULSJA NAWIERZCHNI |
| 2 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MROCZENIU | WYKONANIE KORYTA, WYWÓZ UROBKU, DOWÓZ HUMUSU I WYPEŁNIENIE PASA ZIELENI, UŁOŻENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GRUB. 18CM, UŁOŻENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ GRUB. 4CM, UŁOŻENIE OBRZEŻA 30/8 WIBROPRASOWANEGO NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM, REGULACJA WPUSTÓW I STUDNI, UŁOŻENIE CIEKU Z KOSZTKI BETONOWEJ GRUB. 6CM NA PODBUDOWIE BTONOWEJ GRUB. 12CM, WYKONANIE WPUSTÓW ULICZNYCH, ZAMKNIĘCIE DEKLAMI BETONOWYMI ISTNIEJĄCYCH STUDNI, WYKONANIE ZJAZDÓW DO POSESJI, WYKONANIE PRZYKANALIKÓW Z RUR PVC FI 160 |